ALAN HM 43

Технические характеристики и правила эксплуатации

Технические характеристики

Основные

Режим работы: симплекс, полудуплекс.

Количество каналов		16

Диапазон частот		39-50 Мгц

Модуляция			ЧМ (F3E)

Шаг сетки			12,5/25 кГц

Разрешение синтез-ра	2,5 кГц

Напряжение питания	номинальное - 13,6 В

минимальное - 10,8 В

максимальное - 15,2 В

Размеры			180х140х50 мм

Вес				980 г

Антенный разъем		SO239 (UHF)

Приемник

Чувствительность		<1 µV @20 dB SINAD,

Промеж-е частоты		1-я  10.7 Мгц

2-я  455 кГц

Звук				2.5 Вт, 8 Ом

Передатчик

Выходная мощность		10 Вт,  13.6 В

Доп. отклонение час-ты	0.005 %

Гармоники			менее 60 дБ

Введение

HM-43 представляет собой мобильную радиостанцию УКВ диапазона предназначенную для профессионального использования. Радиостанция полностью программируется с компьютера.

К основным функциям радиостанции относятся:

· Возможность работы в 16 каналах

· Симплексный или полудуплексный режим работы

· Выходная мощность 10 Вт

· Сканирование по каналам

· Функция CTCSS  по требованию

Питание радиостанции

При подключении радиостанции к источнику питания убедитесь, что она отключена. При подключении убедитесь в правильном выборе полярности.

Красный провод - положительный полюс (+)

Черный провод - отрицательный (-)

Установка антенны

1. Установите антенну как можно выше.

2. По возможности установите антенну по центру поверхности.

3. Убедитесь в том, что антенна надежно заземлена.

После установки проверте КСВ при помощи КСВ-метра установленного между антенной и радиостанцией.

КСВ должен быть не более 2-х.

КСВ более 2-х указывает на неправильную настройку или на неисправность антенн. При КСВ более 2.0 на следует включать радиостанцию так как это может привести к поломке радиостанции.

Избегайте включение радиостанции без антенны!

Ошибки процессора

Радиостанция может выдавать сообщения о двух типах ошибок:

Er1 - Данные о канале внесенные в память EEPROM разрушены.

Er2 - Синтезатор АПЧ разблокирован.

При частом возникновении данных сообщений обратитесь в мастерскую.

Органы управления и их назначение

1. Громкость - ВКЛ.ВЫКЛ

В положении "OFF" радиостанция отключена. Поверните рукоятку по часовой стрелке для включения радиостанции. Продолжайте поворачивать по часовой стрелке до установки желаемого уровня громкости..

2. Микрофонный разъем

Вставте микрофон в разъем, и закрутите по часовой стрелке.

Установка

Безопасность и удобство являются основными требованиями при установке радиостанции в автомобиль. Все органы управления радиостанции должны быть доступны  и управление ими не должно припятствовать управлению автомобилем. Подберите удобное для размещения место в автомобиле установите радиостанцию при помощи прилагаемого держателя.

3. SQUELCH (ШУМОПОДАВИТЕЛЬ)

- позволяет установить уровень сигнала, незамечаемого приемником, т.е. "отсечь" нежелательные шумы. Порог "отсечки" увеличивается при вращении по часовой стрелке.

4. Ручка MIC GAIN (усиление микрофона)

В режиме передачи задает уровень усиления микрофона. Обычно устанавливается в крайнее правое положение по часовой стрелке. В зашумленной среде снижение усиления приводит к улучшению качества передачи, но в этом случае следует говорить в микрофон громче.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что ручка усиления не установлена в крайнее левое положение (против часовой стрелки), так как в этом случае принимающая сторона не услышит Вас.

5. Ручка выбора канала

Вращая ручку по часовой или против часовой стрелке, установите желаемый канал.

6. Графический измеритель сигнала

Индикатор показывает силу сигнала на прием или передачу. При передаче индикатор должен засвечивать всю шкалу, если этого не происходит значит антенна не подключена или неисправна.

7. Дисплей

Показания дисплея:

· текущий номер канала

· информация о ошибках

· режим передачи (красный)

· режим сканирования (зеленый)

8. Кнопка B/F

Данная функция доступна только при установленной плате CTCSS.

В нажатом состоянии кнопка включает функцию CTCSS.

При программирование можно заблокировать действие этой кнопки, то есть даже при наличии платы CTCSS кнопка работать не будет.

9. Кнопка SCAN (сканирование)

Активирует функцию сканирования. После нажатия радиостанция начнет перебирать все каналы пока не найдет занятый. При обнаружении занятого канала - функция сканирования останавливается и для продолжения необходимо опять нажать кнопку SCAN.

Сканирование прерывается при повороте ручки выбора канала или при нажатии тангенты.

Эту функцию можно заблокировать при программировании радиостанции.

10. кнопки F-UP/F-DN

Кнопки позволяют выбрать желаемый канал.

11. Антенный разъем - SO239

12. Разъем внешнего динамика.

13. Кабель питания радиостанции.

Категорически запрещается: включать радиостанцию без антенны;

включать р/ст  на несогласованную нагрузку с КСВ более 2;

подавать на р/ст  напряжение питания более 14‚5 Вольт;

не соблюдать полярность питающего напряжения;

подвергать р/ст ударам и другим  механическим воздействиям‚приводящим к деформации корпуса;

вскрывать р/ст или вносить изменения в электрическую схему р/ст.

В случае несоблюдения хотя бы одного из вышеперечисленных условий гарантийные обязательства утрачивают свою силу и производится платный ремонт р/ст за счет владельца.